|  | Общество с Ограниченной Ответственностью «ТЭПКОМ» |
| --- | --- |

Реконструкция и строительство водопроводных сетей и объектов с. Тогур

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1 очередь

Раздел 2 - Проект полосы отвода

030-10-15.ППО

Том 2

Водоснабжение.

г. Омск

2015

Общество с Ограниченной Ответственностью

«ТЭПКОМ»

Реконструкция и строительство водопроводных сетей и объектов с. Тогур

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 2 - Проект полосы отвода

030-10-15.ППО

Том 2

Директор                                  					А.В. Казимиров

Главный инженер проекта      					А.В. Казимиров

г. Омск

2015

| Обозначение | Наименование | Примечание (стр., лист) |
| --- | --- | --- |
| 030-10-15.ППО-П- ППО-С | Содержание | 3 |
| 030-10-15.ППО-П- ППО-СП | Состав проекта | 4 |
| 030-10-15.ППО-П- ППО.ТЧ | Текстовая часть | 5 |
|  | Состав разработчиков раздела | 5 |
|  | Соответствие проекта действующим нормам и правилам | 6 |
|  | 1. Характеристика трассы водопровода | 7 |
|  | 1.1. Общие сведения о проектируемом объекте | 7 |
|  | 1.2 Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической характеристике района | 9 |
|  | 1.3 Описание естественных преград и искусственных сооружений, пересекаемых водопроводом | 10 |
|  | 1.4 Существующие, реконструируемые, проектируемые, сносимые здания и сооружения, относящиеся к линейному объекту | 11 |
|  | 2. Размеры земельных участков, предоставленных для размещения линейного объекта | 11 |
|  | 3. Перечни пересекаемых естественных преград, искусственных сооружений и инженерных коммуникаций в полосе отвода | 12 |
|  | 4. Решения по организации рельефа трассы и инженерной подготовке территории | 12 |
|  | 5. Обоснование необходимости размещения объекта и его инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий | 12 |
| 030-10-15.ППО-П- ППО.Ч | 6.Графическая часть | 14 |
|  | План наружного водопровода М 1:500. Схема наружного водопровода | 15 |

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030-10-15.ППО-П-ПЗ | Раздел 1 « Пояснительная записка» |  |
| 2 | 030-10-15.ППО-П-ППО | Раздел 2 «Проект полосы отвода» |  |
| 3 | 030-10-15.ППО-П-ТКР | Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения. Искусственные сооружения» |  |
| 4 | 030-10-15.ППО-П-ООС | Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды». |  |
| 5 | 030-10-15.ППО-П-ПБ | Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |  |
| 6 | 030-10-15.ППО-П-ГОЧС | Раздел 10 «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |
| - | - | Раздел 4 «Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта» | не разраба- тывается |
| 7 | 030-10-15.ППО-П-ПОС | Раздел 5 «Проект организации строительства» |  |
| - | - | Раздел 6 «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта» | не разраба- тывается |
| 8 | 030-10-15.ППО-П-СМ | Раздел 9 «Смета на строительство». Пояснительная записка |  |

СОСТАВ РАЗРАБОТЧИКОВ РАЗДЕЛА

| Наименование раздела | Должность | Подпись | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 2 «Проект полосы отвода» | Главный инженер проекта |  | А. В. Казимиров |
|  | Ведущий инженер |  | В.П. Тольков |
|  | Нормоконтроль- Ведущий инженер |  | В. В. Казимиров |

Соответствие проекта действующим нормам и правилам.

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют: требованиям промышленной безопасности опасных производственных объектов, в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей природной среды, экологической и пожарной безопасности, а также требованиям государственных стандартов, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта    				Казимиров А.В.

1  Характеристика  трассы водопровода

  - Общие сведения о проектируемом объекте

В административном положении проектируемый водопровод расположен в с. Тогур, Колпашевского район Томской области.

Реконструкция и строительство водопроводных сетей и объектов с. Тогур проводиться в четыре очереди:

1 очередь: Реконструкция магистральных водопроводных сетей от станции обезжелезивания, расположенной по адресу: с. Тогур, пер. Клубный, 3/1

2 очередь: Строительство водопроводных сетей по адресу: с. Тогур, от ул. Дзержинского,5 по мкр. Шпальная(ул. Шпальная, ул. Островского, ул. Пушкина, ул. Л.Толстого, ул. Лесная, ул. Грибоедова, ул. Гоголя)

3 очередь: Подключение всех домов с. Тогур, мкр. Шпальная (ул. Шпальная, ул. Островского, ул. Пушкина, ул. Л.Толстого, ул. Лесная, ул. Грибоедова, ул. Гоголя)

4 очередь: Капитальный ремонт водозаборной скважины на станции обезжелезивания по адресу: с. Тогур, пер. Клубный, 3/1

Проектом предусматривается проектирование 1-ой очереди: Реконструкция магистральных водопроводных сетей от станции обезжелезивания, расположенной по адресу: с. Тогур, пер. Клубный, 3/1.

Проектируемый объект включает в себя:

- подземные участки водопровода (включая трубу до уровня земли);

- подземные конструкции, предназначенные для установки водопроводного оборудования (Водопроводные колодцы, Пожарные гидранты).

Площадь участка в границах полосы отвода составляет 7,4 га.

В соответствии с проектом организации строительства, во временное пользование на период строительства изымаются земельные участки общей площадью 1.158 Га

Отвод земельного участка в постоянное пользование предусматривается в границах ограждений проектируемых отключающих устройств. Величина участка, отводимого в постоянное пользование, составляет 0,0206 Га.

Способ прокладки водопровода

Проектной документацией предусматривается:

- подземная прокладка водопровода методом «ГНБ» (горизонтально-наклонного бурения) – установка Navigator Vermeer. Глубина укладки– 3,0 м до верха трубы.

Подключение проектируемого водопровода осуществляется в существующей насосной станции. На сети водопровода предусматривается  необходимая запорно-регулирующая арматура, устанавливаемая в колодцах из сборных железобетонных элементов по серии 3.900-3 выпуск 7, на опорах из монолитного бетона. Конструкция колодцев принята по ТПР 902-09-11.84. Для спуска в колодцы в рабочей части устанавливаются  навесные металлические лестницы (стремянки). Проходы полиэтиленовыми трубами через стенки колодцев выполнить в стальных трубах - футлярах, во избежание смятия рабочей трубы бетоном заделки. Соединение полиэтиленовых труб со стальными трубами и  арматурой в колодцах предусматривается через  свободные фланцы.

При пересечении водопровода с подземными инженерными коммуникациями разработка грунта согласно СНиП 3.02.01-87 п.3.22 должна производиться вручную на расстоянии 2,0 м от места пересечения в каждую сторону и 1 м над верхом коммуникаций с предварительным их обнаружением с точностью до 1,0м, в присутствии представителя эксплуатирующей организации.

1.2 Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической характеристике района

В административном положении проектируемый водопровод расположен в с. Тогур о, Колпашево район Томской области.

Район строительства по климатическим условиям относится к зоне с континентальным климатом лесостепной зоны Западной Сибири.

Для температурного режима характерны суровая продолжительная зима, короткое, но жаркое лето, короткие переходные сезоны - весна, осень. Температура воздуха колеблется в широких пределах даже в течение суток.

Наибольшая амплитуда колебаний температур наблюдается при ясном небе.

Наиболее холодным месяцем года является январь. Самый теплый месяц года июль.

Абсолютный минимум температур наблюдается в феврале и равен минус 49(С,  абсолютный максимум равен плюс 40(С. Температура самой холодной пятидневки – минус 37(С.

Расчётная температура воздуха – минус 37(С. Отопительный период продолжается 221 день со среднесуточной температурой воздуха – минус 8,4(С.

Температурный режим почвы зависит от многих факторов, но основным является температура воздуха.

В геологическом строении участка на исследуемую глубину (до 4,5 м) принимают участие элювиально-делювиальные отложения четвертичной системы. Сверху четвертичные отложения перекрыта насыпным слоем.

В инженерно-геологическом разрезе площадки изысканий выделены следующие инженерно - геологические элементы (ИГЭ) и слои:

слой 1 (QIV) - почвенно-растительный слой, мощностью 0,2...0,3 м.

ИГЭ 2 (edQIII) - глина легкая тугопластичная, с прослойками суглинка тяжелого полутвердого, мощностью 1,3... 1,6м.

ИГЭ 3 (edQIII) - супесь пластичная, с прослойками суглинка легкого текучепластичного, мощностью 1,6... 1,8 м.

Характер залегания инженерно-геологических элементов по глубине показан на инженерно-геологическом разрезе (приложение А.2).

Согласно СП 28.13330.2012 грунты сильноагрессивные по отношению к бетонам марки W4 по содержанию сульфатов (таблица В.1), к арматуре железобетонных конструкций среднеагрессивные по содержанию хлоридов (таблица В.2).

На металлические конструкции, согласно СП28.133330.2012 табл. Х.5, грунты выше уровня грунтовых вод сильноагрессивные, ниже уровня грунтовых вод среднеагрессивные.

Согласно ГОСТ 9.602-2005 по результатам полевых геофизических измерений УЭС коррозийная агрессивность по отношению к углеродистой и низко-легированной стали высокая.

По результатам измерений разности потенциалов между двумя точками земли, согласно ГОСТ 9.602-2005 наличие блуждающих токов в земле не установлено.

Прогнозируемый уровень подземных вод на глубине 1,20…2,00 м ниже поверхности земли.

Нормативная глубина промерзания, согласно СНиП 2.02.01-83*, составляет 2,2 м.

1.3 Описание естественных преград и искусственных сооружений, пересекаемых водопроводом

К естественным и искусственным препятствиям относятся: реки, водохранилища, каналы, озера, пруды, ручьи, протоки и болота, овраги, балки, строения, подземные, наземные и надземные  коммуникации, железные и автомобильные  дороги  (см. СНиП 2.05.06-85).

Техногенные нагрузки на территории проведения работ представлены жилой застройкой, автомобильными дорогами.

Проектируемый водопровод проходит преимущественно подземно и на своем пути пересекает существующие  автодороги.

Все работы по строительству водопровода на пересечении с существующими  автодорогами производить открытым способом только на основании письменных разрешений организаций, эксплуатирующих данные автодороги, под непосредственным надзором представителей организаций.

1.4 Существующие, реконструируемые, проектируемые, сносимые здания и сооружения, относящиеся к линейному объекту

В составе проекта проектируются сооружения, относящиеся к линейному объекту:

- Водопроводные колодцы – 29 шт.

- Пожарные гидранты – 21 шт.

2  Размеры земельных участков, предоставленных для размещения линейного объекта

Размер земельного участка, отводимого во временное пользование под строительство водопровода, составляет  1,163 Га

Размеры земельного участка, на который накладываются ограничения в использовании, определяются размерами охранной зоны водопровода. Вдоль трассы подземного водопровода устанавливается охранная зона в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров от оси водопровода и 2 метров - с противоположной стороны, а также  вокруг водопроводных колодцев и пожарных гидрантов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Таким образом, величина участка, отводимого под охранную зону водопровода, составляет: 2,3 Га

Отвод земельного участка в постоянное пользование предусматривается в границах ограждений проектируемых отключающих устройств. Величина участка, отводимого в постоянное пользование, составляет 0,0206 Га.

Возмещение убытков правообладателям земельных участков, по территории которых проходит водопровод, не предусматривается.

# 3 Перечень пересекаемых естественных преград, искусственных сооружений и инженерных коммуникаций в полосе отвода

Проектируемый водопровод проходит преимущественно подземно и на своем пути пересекает существующий съезд с  автодороги.

# 4  Решения по организации рельефа трассы и инженерной подготовке территории

Мероприятий по организации рельефа проектом не предусмотрено.

# 5 Обоснование необходимости размещения объекта и его инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий

В соответствии с проектом, трасса проектируемого водопровода и его инфраструктуры проходит по землям населенного пункта и не проходит по землям сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов и землям особо охраняемых природных территорий.

# 6  Графическая часть

План трассы с нанесенной  полосы отвода под строительство  –  смотри графическое приложение  к разделу 2 Проект полосы отвода.

7. Нормативные документы, используемые при разработке проектной документации.

Приложение А (рекомендуемое)

СНиП 23-01-99* Строительная климатология;

СН 452-73 Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов;

СНиП III-4-80* Техника безопасности в строительстве;

СНиП III-42-80 Магистральные трубопроводы;

ПУЭ-86 «Правила установки электроустановок»;

«Сборник норм отвода земель для строительства линейных сооружений»            (М., Стройиздат, 1976).